Załącznik nr 3b

do SIWZ

Znak: SO.271.41.2020

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie”

w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

Część II– Dostawa zabawek na plac zabaw  z montażem

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | Ilość j.m. | Cena jednostkowa brutto (zł) | Cena brutto (zł) (4X5) | Informacje dodatkowe (ewentualny opis równoważności) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Karuzela | Konstrukcja karuzeli pomalowana proszkowo, siedziska i część kierownicy wykonane z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę. - wymiary: 150 x 150 cm (+/-10).; - strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm(+/-10) - wysokość całkowita: 70 cm (+/-10). | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Bujak podwójny | Bujak podwójny w kształcie np. koników. Stal sprężynowa malowana proszkowo. Bujak wykonany z wysokiej jakości tworzywa HDPE, które jest odporne na warunki atmosferyczne. - wymiary: 31 x 171 cm (+/-10). - strefa bezpieczeństwa: 231 x 371 cm (+/-20). - wysokość całkowita: 90 cm (+/-10). - wysokość siedziska: 50 cm (+/-10). | 2 szt. |  |  |  |
| 3. | Bujak dwuosobowy | Dwuosobowy bujak na sprężynie, działający na zasadzie huśtawki ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Płyty ścianek wykonane z kolorowego polietylenu HDPE o grubości ok. 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Sprężyny o śr. ok. 20 cm ze stali sprężynowej o śr. pręta ok. 2 cm. - wymiary: 145 x 45 cm (+/- 10 cm) - strefa bezpieczeństwa: 345 x 245 cm (+/- 10 cm) - wysokość całkowita: 85 cm (+/- 10 cm) | 2 szt. |  |  |  |
| 4. | Auta ciężarówki | Auto ciężarówka wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. - wymiary: 151 x 252 cm (+/- 10 cm) - strefa bezpieczeństwa: 451 x 552 cm (+/- 10 cm) - wysokość: 179 cm. | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Bujaki na sprężynach | Bujak na dwóch sprężynach, w kształcie auta. Wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Płyty ścianek wykonane z kolorowego polietylenu o grubości ok. 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Sprężyny o śr. ok. 20 cm ze stali sprężynowej o śr. ok. pręta 2 cm. - wymiary: 72 x 165 cm (+/-10cm) - strefa bezpieczeństwa: ok. 372 x 465 cm (+/- 10 cm). - wysokość całkowita: 130 cm (+/- 10 cm). | 2 szt. |  |  |  |

Uwaga:

- Podpisy Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej należy złożyć na każdej stronie formularza cenowego

2. Należy wycenić każdą pozycje formularza cenowego. Niewskazanie ceny, którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.