Znak: ZIN.271.02.2014

Załącznik nr 1a)

do SIWZ

........................................, .....................

miejscowość		       data

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Karta ofertowa oferowanego sprzętu

Serwer - 2 szt.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 2 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. |  |
| 2 | Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym |  |
| 3 | Procesor | Dwa procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 351 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB pamięci RAM; typu RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz |  |
| 5 | Sloty PCI Express | Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum jeden slot x16 generacji 3 - minimum trzy sloty x16 o predkości x8 generacji 3 dla kart pełnej wysokości |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |  |
| 7 | Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu,2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express Dodatkowa czteroportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+/Direct Attach |  |
| 9 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oraz dodatkowa zainstalowana dwuportowa karta HBA posiadająca min. 2 złącza zewnętrzne SAS o prędkości minimum 6Gb/s |  |
| 10 | Wewnętrzna pamięć masowa | Zainstalowane 4 dyski twarde, o pojemności minimum 600 GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 5. Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| 11 | Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt nośników DVD+/-RW |  |
| 12 | System diagnostyczny i bezpieczeństwo | - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze Zintegrowany z płytą główną moduł TPM Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| 13 | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy |  |
| 14 | Wentylatory | Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant. |  |
| 15 | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej - możliwość partycjonowania wbudowanej pamięci flash na minimum dwie partycje po 4GB każda |  |
| 16 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. |  |
| 17 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim. |  |
| 18 | System operacyjny | Zainstalowany system musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego serwera sprzętowego i umożliwiać obsługę co najmniej 192 GB pamięci RAM. - System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. - System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. - System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość. - System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. - System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać minimum języki angielski i polski. - System musi być objęty polskojęzycznym cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. - System musi posiadać polskojęzyczne wsparcie producenta systemu. - System musi mieć możliwość uruchomienia serwerów usług sieciowych takich jak WWW, DNS i DHCP. - System musi posiadać możliwość uruchomienia kontrolera usług katalogowych. - System musi umożliwiać pracę terminalową użytkownikom na zasadzie licencji dostępowych. - licencja musi umożliwiać obsługę co najmniej dwóch procesorów fizycznych - wymagana obsługa minimum dwóch wirtualnych instancji w ramach jednej licencji - dołączony nośnik z wersją instalacyjną systemu operacyjnego |  |
| 19 | Instalacja i konfiguracja | - wymagana instalacja systemu operacyjnego na dostarczonym serwerze fizycznym w ramach tego postępowania - wymagana podstawowa konfiguracja systemu |  |
| 20 | Liczba licencji dostępowych | 5 licencji umożliwiających dostęp użytkowników do serwera poprzez sieć |  |

Macierz dyskowa – 1 szt.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 1 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack. - dodatkowy przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z macierzy. |  |
| 2 | Kontrolery | - dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 6Gb/s do podłączenia serwerów pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10. W komplecie 4 sztuki kabli SAS do podłączenia serwerów o dł. min. 2 m każdy. |  |
| 3 | Cache | Min. 2 GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| 4 | Dyski | Zainstalowane dyski : 3 dyski 600GB SAS 15k RPM Hot-Plug 3.5” każdy 3 dyski 2TB NL SAS 7.2k RPM Hot-Plug 3.5” każdy Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących dysków SED dostepnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki. |  |
| 5 | Oprogramowanie | - zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. - dodatkowa licencja pozwalającą na utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN - licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. - producent macierzy musi udostępniać wszystkie licencje w trybie testowym by umożliwić użytkownikowi sprawdzenia poszczególnych płatnych funkcjonalności w/w macierzy - obsługa wielu protokołów i interfejsu użytkownika opartego o język Java - oprogramowanie do graficznej obsługi wielu ścieżek zapewniających awaryjne przełączanie nadmiarowych ścieżek danych między serwerem a macierzą pamięci masowej |  |
| 6 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows 2003/ 2008, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux. |  |
| 7 | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning) |  |
| 8 | Zasilacz | redudantny |  |
| 9 | Inne | Możliwość podłączenia czterech serwerów ze skonfigurowanymi funkcjami wysokiej dostępności (HA) lub ośmiu serwerów bez technologii HA |  |
| 9 | Warunki gwarancji dla macierzy | Wymagane pięć lat gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| 10 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim. |  |
| 11 | Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001. Oświadczenie producenta oferowanego serwera o poprawnej współpracy z zaoferowaną macierzą |  |

Zapora sieciowa – 1 szt.

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących Zamawiającego, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 1 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcjonalność | Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN oraz automatyczne przekierowanie pakietów zgodnie z trasą definiowaną przez protokół OSPF. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 18 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX . Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2,1 milionów jednoczesnych połączeń oraz 22 tys. nowych połączeń na sekundę Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1 Gbps. Wydajność szyfrowania AES lub 3DES: nie mniej niż 400 Mbps W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). W celu zapewnienia wysokiej skuteczności mechanizmu antywirusowego wymaga się aby mechanizm skanowania działał w oparciu o technologię proxy. umożliwiającą analizę dowolnego typu załączników poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji na lokalnym dysku Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 700 Mbps Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją: Antivirus, min. 600 Mbps W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem. .Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 5000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a kontrolerze domeny. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA dla funkcjonalności SSLVPN, IPS, Antywirus ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami wchodzącymi w skład systemu. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
| 2 | Serwis, szkolenia i gwarancje | gwarancja 12 miesięcy, subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 12 miesięcy; serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24; szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z zakresu obsługi i konfiguracji systemu oferent musi posiadać co najmniej trzech certyfikowanych inżynierów w zakresie obsługi oferowanego sprzętu; Instalacja oraz konfiguracja sprzętu niezależnie od struktury i rozległości lokalizacji komputerów objętych ochroną Wykaz 5 dostaw na podobne urządzenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. |  |

Centralny zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 1 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Max. 4U do instalacji w szafie Rack posiadająca graficzny wyświetlacz LCD |  |
| 2 | Moc rzeczywista | 4 200 Watt |  |
| 3 | Moc pozorna | 6 000 VA |  |
| 4 | Zakres napięcia wejściowego | 220V – 240V |  |
| 5 | Czas przełączenia na baterie | 0 ms |  |
| 6 | Gniazda wyjściowe | Oferowane urządzenie powinno zapewnić możliwość podłączenia i podtrzymania wszystkich urządzeń objętych niniejszym postępowaniem + min. 2 wolne gniazda |  |
| 7 | Czas podtrzymania | przy obciążeniu 100% / 50% : min. 3 min / min. 11 min |  |
| 9 | Czas pełnego ładowania | Max 2,5 godz. |  |
| 10 | Funkcjonalność | automatyczna regulacja napięcia AC (AVR) wbudowana karta do zarządzania zasilaczem poprzez sieć LAN ręczny i automatyczny bypass wewnętrzny sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego bez względu na charakter obciążenia |  |
| 11 | Porty komunikacyjne | - 1xRS232 (DB9) - 1x10/100BaseTX (RJ45) |  |
| 12 | Gwarancja | 60 miesięcy |  |

Szafa serwerowa 42U z wyposażeniem,

KVM z monitorem i klawiaturą – 1 szt.

Producent szafy - ……………………….

Model szafy - …………………………..

Producent KVM - ……………………….

Model KVM - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 1 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość miejsc U | min. 42 |  |
| 2 | Szerokość | 800 mm |  |
| 3 | Głębokość | 1000 mm |  |
| 4 | Waga | nie przekraczająca 150 kg |  |
| 5 | Nośność | 600 kg |  |
| 6 | Drzwi przednie | - podwójne, - wklejona w ramę (z blachy stalowej) drzwi szyba hartowana |  |
| 7 | Inne | - zabezpieczenie min. IP 20, - rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm ustawiana na 4 nóżkach samopoziomujących , - drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180o, - ściana tylna z blachy stalowej o gr. 1 mm zdejmowana , mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych - ściany boczne perforowane z blachy stalowej o gr. 1 mm zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych, - w dachu i podłodze po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzania kabli, - cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej numerowane co 1U, - kolor szary RAL 7035 |  |
| 8 | Instalacja | - szafa kompletnie zmontowana i uziemiona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - w szafie muszą zostać zainstalowane wszystkie dostarczone akcesoria tj. listwy zasilające, półki, organizery. |  |
| 9 | Gwarancja | 60 miesięcy |  |
| 10 | KVM | - min. 8 portów wraz z odpowiednią ilością kabli umożliwiającą podłączenie serwerów do wszystkich dostępnych portów, - obsługiwana rozdzielczość 16:10 – 1680x1050, 4:3 – 1600x1200, - możliwość instalacji w szafie rack, - min. 4 złącza USB 2.0, - w komplecie monitor LCD umożliwiający instalację w szafie rack, wysokość 1U, przekątna ekranu min. 17”, - zintegrowana klawiaturą w standardzie QWERTY z touchpadem, - zarządzanie min. ośmioma serwerami - gwarancja - 60 miesięcy |  |

Przełącznik sieciowy Ethernet – 2 szt.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 2 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | 48 portów 10/100/10000 Gigabit Ethernet, 2x sloty SFP+ obsługujące moduły światłowodowe 10Gb oraz 1 Gb minimum 2potry HDMI (typ A) wspierające łączenie w stos (w komplecie kabel HDMI i długości min. 1m do połączenia w stos) |  |
| 2 | Wymiar, zasilanie | 19 cali – do montażu w szafie rackowej, wysokość max 1 U, dodatkowy redundantny zasilacz |  |
| 3 | Inne | Stakowalny do minimum 8 urządzeń w stosie HA Prędkość transmisji w stosie – min 40Gb Tablica MAC 16000 Packet Buffer 12 Mb 16 Routes (static) Forwarding Rate 100 Mpps Switching fabric 176 Gbps Jumbo frame 9k 256 grup multicast Obsługa IPv4 oraz IPv6 802.1Q VLAN – minimum 4000 ACL – minimum 3000 wpisów Typowe opóźnienie 2,8 ms |  |
| 4 | Zarządzanie, zabezpieczenia | Połączenie szyfrowane: SSL 3.0 oraz SSH, autentykacja dostępu w oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy dostępu; RMON, CLI, SNMP v3 |  |
| 5 | Warunki gwarancji | Dożywotnia podstawowa gwarancja, przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| 6 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim |  |

Mata antyelektrostatyczna

Mata jest przeznaczona do wyłożenia w pomieszczeniu o powierzchni 9 m2, w którym znajduje się obecnie centrala telefoniczna, serwery i węzeł sieci lokalnej, a w najbliższym czasie zostaną zamontowane urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania. Wymiary pomieszczenia 3 m x 3 m. Podstawowym zadaniem maty będzie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych przy jednoczesnym zapewnieniu antypoślizgowości.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał | Guma winylowa |  |
| 2 | Kolor | Czarny |  |
| 3 | Powierzchnia | nie gładka (fakturowa) |  |
| 4 | Klasyfikacja pożarowa | Cfl-s1, według DIN EN13501-1 |  |
| 5 | Spełnia wymagania norm | - IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω. - Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia wymagania norm ISO6356 i EN1815. |  |
| 6 | Uwagi | - Mata musi być wyposażona w gniazdko umożliwiające podłączenie jej do punktu uziemienia. - Zamawiający wymaga, aby po dostarczeniu mata została wyłożona i podpięta do uziemienia we wskazanym pomieszczeniu. - Należy tak dopasować poszczególne elementy maty, aby tworzyły jednolitą powierzchnię. |  |
| 7 | Gwarancja | min. 12 m-cy |  |

Klimatyzator do serwerowni – 1 szt.

Pomieszczenie o powierzchni 9 m2, w którym znajduje się centrala telefoniczna, serwery i węzeł sieci lokalnej, i zostaną zamontowane urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania. Wymiary pomieszczenia 3 m x 3 m. Wysokość pomieszczenia 2,70 m

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 1 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Split – inwerter |  |
| 2 | Wydajność chodzenia | 5,3 kW |  |
| 3 | Wydajność grzania | 5,8 kW |  |
| 4 | Tryby pracy | - chłodzenie - grzanie - cyrkulacja - osuszanie |  |
| 5 | Zdalne sterowanie | pilot |  |
| 6 | Gwarancja | min. 24 miesiące przy zachowaniu obowiązkowych przeglądów serwisowych |  |
| 7 | Instalacja | wymagana kompletna instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |

Drukarka kodów – 1 szt.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 1 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj druku | termiczny lub termotransferowy |  |
| 2 | Rozdzielczość druku | 203 dpi |  |
| 3 | Maksymalna prędkość druku | 102 mm/s |  |
| 4 | Szerokość druku | 104 mm |  |
| 5 | Maksymalna długość druku | 990 mm |  |
| 6 | Minimalna szerokość etykiety | 19 mm |  |
| 7 | Interfejsy komunikacyjne | USB, LAN |  |
| 8 | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Czytnik kodów – 5 szt.

Producent - ……………………….

Model - …………………………..

| Ilość | Razem Brutto |
| --- | --- |
| 5 |  |

| LP | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ czytnika | diodowy |  |
| 2 | Zasięg odczytu | do 21 cm |  |
| 3 | Prędkość skanowania | 256 skanów na sekundę |  |
| 4 | Odczytywane kody kreskowe | 1D: 21D: 2/5 family, Code39 (plus Code32, Cip39),EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, CODABAR, TTELEPEN,PLESSEY, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS |  |
| 5 | Interfejsy | USB, PS2 lub RS232 |  |
| 6 | Gwarancja | 60 miesięcy |  |

Razem sprzęt

cena brutto ………………………………………………………………………………………zł

……………………………………………………………………………..

Podpis(y) osób upoważnionych 
	do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy